## Slide 1: Group: Kevin Pratama (54413814) Muhamad Abdul Azis ramdan (55413685) Rafli Putra (57413137)
Transmisi, Kanal Komunikasi, media, Time-division, frequency-division and code division multiplexing

## Slide 2: A. Transmisi Media Komunikasi Data
Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari sumber ke penerima data dengan menggunakan komputer ataupun media elektronik lainnya.
Media transmisi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:
Media kabel
Radiasi Elektromagnetik

## Slide 3: A. Transmisi Media Komunikasi Data
Media Kabel Penggunaan kabel sebagai media transmisi ketika jarak sumber dan penerima tidak terlalu jauh, untuk itu maka biasanya penggunaan kabel hanya untuk area lokal saja. Terdapat tiga jenis kabel yang digunakan untuk media transmisi pertama kabel tembaga yang biasa digunakan untuk telepon,coaxial cable, dan fiber optic cable.

## Slide 4: A. Transmisi Media Komunikasi Data
Media Radiasi Elektromagnetik Bila sumber data dan penerima berada dalam jarak yang jauh, media transmisi menggunakan media radiasi elektromagnetik yang dipancarkan melalui udara terbuka, yang dapat berupa gelombang mikro (microwave), sistem satelit dan sistem laser.

## Slide 5: B. Kanal Transmisi
Kanal transmisi adalah media elektrik yang menjembatani jarak antara sumber dan tujuan komunikasi. Setiap kanal memberikan redaman, sehingga daya sinyal berkurang dengan peningkatan jarak.

## Slide 6: B. Kanal Transmisi
Kanal komunikasi dapat menggunakan berbagai alat sebagai konduktor (kabel) atau serat optic atau biasa disebut komunikasi on-wire, sedangkan kanal komunikasi yang non fisik disebut komunikasi wireless dimana medianya berupa radio atau gelombang elektromekanik (GEM). Kadang–kadang sebuah kanal dapat membawa informasi secara langsung. Contoh : sinyal audio dapat dipindahkan secara langsung dengan sebuah twisted-pair kabel telepon

## Slide 7: C. Multiplexing
Multiplexing merupakan Teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi. Dimana perangkat yang melakukan Multiplexing disebut Multiplexer atau disebut juga dengan istilah Transceiver / Mux. Dan untuk di sisi penerima, gabungan sinyal – sinyal itu akan kembali di pisahkan sesuai dengan tujuan masing – masing. Proses ini disebut dengan Demultiplexing.

## Slide 8: C. Multiplexing
Tujuan multiplexing adalah meningkatkan effisiensi penggunaan bandwidth / kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama.

## Slide 9: C. Multiplexing
Berikut ini adalah beberapa alasan menggunakan multiplexing.
  Komputer host hanya butuh satu port I/O untuk banyak terminal
  Hanya satu line transmisi yang dibutuhkan
  Menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi
  Memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin
  Kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimum mungkin

## Slide 10: C. Multiplexing
Jenis-jenis Teknik multiplexing adalah
Time Division Multiplexing (TDM) :
  Synchronous TDM
  Asynchronous TDM
Frequency Division Multiplexing (FDM)
Code Division Multiplexing (CDM)

## Slide 11: C. Multiplexing
Time-Division Time Division Multiplexing merupakan sebuah proses pentransmisian beberapa sinyal informasi yang hanya melalui satu kanal transmisi dengan masing-masing sinyal di transmisikan pada peride waktu tertentu.

## Slide 12: C. Multiplexing
TDM digunakan karena alasan biaya, semakin sedikit kabel yang digunakan dan semakin simple receiver yang dipakai untuk mentransmit data dari banyak sumber untuk banyak tujuan membuat TDM lebih murah di banding yang lain.
TDM juga menggunakan bandwith yang lebih sedikit daripada Frequency Division Multiplexing (FDM). Dengan lebar bandwith yang kecil, membuat bitrate semakin cepat, namun daya yang digunakan semakin besar.

## Slide 13: C. Multiplexing
Frequency-Division FDM adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi total bandwith dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi.
Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal (dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda) dimana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi.

## Slide 14: C. Multiplexing
Kelebihan:
Tidak sensitiv terhadap sinyal tunda.
Terjadi karena rendahnya kecepatan transmisi di tiap subcarrier berarti periode simbolnya menjadi lebih panjang.
Kuat menghadapi frequency selective fading
Dimana bandwidth dari channel lebih sempit daripada bandwidth dari transmisi sehingga mengakibatkan pelemahan daya terima secara tidak seragam pada beberapa frekuensi tertentu.
Efisien dalam pemakaian frekuensi.

## Slide 15: C. Multiplexing
Kekurangan:
  Adanya kebutuhan untuk memfilter bandpass, yang harganya relatif mahal dan ru­mit untuk dibangun (penggunaan filter tersebut biasanya digunakan dalam trans­­mitter dan receiver).
  Penguat tenaga (power amplifier) di transmitter yang digunakan memiliki karakteristik nonlinear (penguat linear lebih komplek untuk dibuat), dan ampli­fikasi nonlinear mengarah kepada pembuatan komponen spektral out-of-band yang dapat mengganggu saluran FDM yang lain.
  Frequency Offset, yang disebabkan oleh jitter pada gelombang pembawa (carrier wave).
  Penentuan start point untuk memulai operasi Fast Fourier Transform (FFT) keti­ka sinyal OFDM tiba di stasiun penerima adalah hal yang relatif sulit.

## Slide 16: C. Multiplexing
Code-Division merupakan sebuah bentuk pemultipleksan (bukan sebuah skema pemodulasian) dan sebuah metode akses secara bersama yang membagi kanal tidak berdasarkan waktu (seperti pada TDMA) atau frekuensi (seperti pada FDMA), namun dengan cara mengkodekan data dengan sebuah kode khusus yang diasosiasikan dengan tiap kanal yang ada dan mengunakan sifat-sifat interferensi konstruktif dari kode-kode khusus itu untuk melakukan pemultipleksan.CDM dapat melewatkan beberapa sinyal dalam waktu dan frekuensi yang sama

## Slide 17: C. Multiplexing
Beberapa fitur pada teknologi CDM, yakni:
Sinyal pesan pita sempit ( narrowband ) akan digandakan dengan penyebaran sinyal pita lebar ( wideband ) atau pseudonoise code
Setiap user mempunyai pseudonoise (PN) code masing-masing.
Soft capacity limit
Near-far problem
Interference terbatas